Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Drehbank/……………..

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten an einer Drehbank jeder Art. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Einzugsgefahr von losen Kleidungsstücken oder langen Haaren. Quetschgefahr durch Einzugsstellen. Gefahr von Schnittverletzungen beim Entfernen von Spänen. Verletzungsgefahr durch herum fliegende Teile. Einatmen und Verschlucken von Schmiermitteln kann zu Gesundheitsschäden führen. Hautbelastungen durch Kühlschmierstoffe. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Es ist alles zu unterlassen, was die Sicherheit an der Maschine beeinträchtigt. Es dürfen grundsätzlich keine Sicherheitseinrichtungen an der Maschine demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden. Arbeiten Sie nicht mit bzw. an der Maschine, wenn Sie Medikamente nehmen, die Ihre Konzentration herabsetzt. Arbeiten an einer Drehmaschine dürfen nur ausgebildete Personen vornehmen. Vor Beginn der Arbeit ist die Maschine auf den einwandfreien Zustand der Sicherheitseinrichtungen zu prüfen. Der Bediener hat sich vor einschalten der Maschine zu vergewissern, das sich keine Personen innerhalb der Schutzeinrichtungen aufhalten. Das Bedienpersonal ist zum Tragen von entsprechender Schutzkleidung verpflichtet. Tragen Sie an der Drehmaschine enganliegende Kleidung. Die Kleidung muss so beschaffen sein, das sie sich nicht in laufenden Maschinenteilen verfangen kann. Lange Haare und Halstücher sind so zu tragen, dass sie nicht zur Gefahrenquelle werden. Bei langen Haaren sind ggf. Haarnetze zu tragen. Das Tragen von Schmuck (Ringe, Ketten ect.) ist verboten. Längerer und intensiver Hautkontakt mit Betriebsstoffen ist zu vermeiden. Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen, nach Verschlucken ärztlichen Rat einholen. Verwenden Sie Hautschutzcreme vor und Hautpflegecreme nach der Arbeit. Kühlschmierstoffe regelmäßig nach Plan kontrollieren und auswechseln. Bei Reinigungsarbeiten ist die Maschine abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Störungsbeseitigungen sind nur eingewiesenes Personal vorzunehmen. Im Brandfall Nicht mit Lösch- und Rettungsarbeiten betraute Personen unverzüglich den Gefahrbereich verlassen. Im Brandfall sofort Vorgesetzten informieren oder Feuerwehrnotruf 112. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Erste Hilfe leisten Nach Verletzung: Ersthelfer / Arzt oder Rettungsdienst konsultieren Tel.-Nr.: siehe Aushang |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Wartung und Instandhaltung von verwendeten Geräten nur durch beauftragtes Personal |  |
| Datum: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

# Text boxes

# Betriebsanweisung