Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: …………/ Laden von Gabelhubwagen-/Staplerbatterien

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Tätigkeit, laden von Gabelhubwagen-/Staplerbatterien. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Explosionsgefahr Brandgefahr Verätzung durch Säure Gefahr durch elektrischen Strom |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betriebsanleitung der Hersteller der Batterien und des Ladegerätes beachten. Batterien frühzeitig laden, nicht in entladenem Zustand abstellen. Entladungen unter 20% der Nennkapazität sind zu vermeiden; diese Tiefenladungen verkürzen die Lebensdauer der Batterie. Batterie vor dem Laden auf Gehäuseschäden, angehobene Bleiplatten und austretende Säure untersuchen. Gabelhubwagen nur an das zugehörige Ladegerät anschließen: vom Hauptschalter trennen Batteriestecker am Gabelstapler herausziehen Ladegerätstecker in Batteriesteckdose stecken Ladegerät einschalten Keine Werkzeuge (Metallteile) auf der Batterie ablegen (Kurzschluss). Säuredichte mit dem Säureheber prüfen (soll nach dem Laden zwischen 1,24 und 1,28 kg/l betragen). Batterieflüssigkeit (nur destilliertes Wasser) erst nach dem Laden auffüllen. Beim Laden der Batterie kann explosionsfähiges Wasserstoff-Luft-Gemisch entstehen. Ladestation stets gut belüften. In der Ladestation sind offene Zündquellen, offenes Licht und Rauchen verboten. Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung benutzen. Batteriepole reinigen und mit säurefreiem Fett schützen. Auf festen Sitz der Polklemmen achten. |  |
| 4. Verhalten bei Gefahr-/Brandfall |
|  | Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen. Im Brandfall Nicht mit Lösch- und Rettungsarbeiten betraute Personen unverzüglich den Gefahrbereich verlassen. Im Brandfall sofort Vorgesetzten informieren und Benachrichtigung, Feuerwehrnotruf 112. |  |
| 5. Erste Hilfe NotruF: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten Nach Verletzung: Ersthelfer / Arzt oder Rettungsdienst konsultieren Tel.-Nr.: siehe Aushang |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Wartung, Instandhaltung oder Reparaturen nur durch beauftragtes Personal |  |
| Datum: | Unterschrift Betriebsleitung: |

# Text boxes

# Betriebsanweisung