Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Ständerbohrmaschine/…………….

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten an einer Ständerbohrmaschine. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Erfassen der Haare, Kleidung, Schmuck usw. durch Antrieb, Spindel, Werkzeug oder Werkstück. Getroffen werden durch wegfliegende Späne, drehendes/herumschleuderndes Werkzeug oder wegfliegende Teile. Sich schneiden, stechen usw. an Werkzeug, Werkstück, Spänen. Intensiver Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen führt zur Zerstörung des Säureschutzmantels der Haut und evtl. Hautschäden |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Die zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung tragen (Augenschutz, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe). Werkstück festspannen bzw. am Anschlag festlegen. Bohrer- und Werkzeugwechsel nur bei Stillstand. Späne nur mit Spänehaken oder Besen entfernen. Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken. Eng anliegende Kleidung tragen; Pullover und Kittel sind nicht geeignet. Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind verboten. Handschuhe dürfen bei Bohrarbeiten nicht getragen werden (ggf. Zange, Haltevorrichtung verwenden bei Schnittgefahr). Evtl. entstehende Dämpfe (Kühlflüssigkeit) nicht einatmen, gut lüften. Kühlflüssigkeit so führen, dass Umgebung nicht benetzt wird. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen, Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen. Maschine abstellen, evtl. am Hauptschalter den gesamten Stromkreis ausschalten. Mängel nur von der Fachabteilung (Elektriker, oder externe Firma) beseitigen lassen. Im Brandfall Nicht mit Lösch- und Rettungsarbeiten betraute Personen unverzüglich den Gefahrbereich verlassen. Im Brandfall sofort Vorgesetzten informieren oder Feuerwehrnotruf 112. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgerissene Gliedmaßen in Plastikbeutel mitgeben, Brüche ruhigstellen) Nach Verletzung: Ersthelfer / Arzt oder Rettungsdienst konsultieren Tel.-Nr.: siehe Aushang |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Späne nach Abschluss jeder Bohrarbeit in Spänesammelbehälter leeren. Maschine zum Arbeitsende reinigen. Wartung und Instandhaltung von verwendeten Geräten nur durch beauftragtes Personal. |  |
| Datum: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

# Text boxes

# Betriebsanweisung