| Unterweisungsnachweis |
| --- |
| Thema: Schleifen |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |

| Schleifen: | Augenschutz benutzen |
| --- | --- |
|  | brennbare Stoffe aus dem Arbeitsbereich entfernen |
|  | Gefährdungen von Kollegen durch Funkenflug vermeiden |
|  | Gehörschutz verwenden |
|  | Schleifmaschinen sicher halten, ggf. zweiten Griff benutzen |
|  | Schruppen und Trennen nur mit Schutzhaube |
|  | Werkstücke sicher befestigen |
|  | nach Beendigung der Arbeiten Maschine möglichst in geeigneter Halterung ablegen |
|  | nur elektrisch geprüfte Maschinen einsetzen |
|  | keine Maschinen mit offensichtlichen Mängeln benutzen |
|  | geeignete Scheiben verwenden |
|  | Schleifstäube absaugen, ggf. Atemschutz benutzen |
|  | Leichtmetallstäube immer absaugen (Explosionsgefahr) |
|  | bei Verwendung von Ständerschleifmaschinen Werkstückauflage und Schutzhaube entsprechend dem Scheibenverschleiß nachstellen |
|  | bei Bandschleifern darf die Schleifbandkante nicht überstehen (Schnittgefahr) |

Datum:			....................................................	..................................................

Unterschrift des Unterweisenden	Unterschrift des Unterwiesenen

| Name | Unterschrift | Datum |
| --- | --- | --- |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |
| Mitarbeiter |  |  |